РАСЧЕТ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ПОТОКОВ В ПРИДОННОЙ ЧАСТИ ТОРНАДО

И. Ю. Крутова, О. В. Опрышко

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск

Восходящие закрученные потоки воздуха, такие как: вихри, смерчи, торнадо возникают из обычного, поднимающегося вверх течения воздуха, прогретого солнцем.  Потоки представляют собой семейство интересных природных явлений, которые имею характерные особенности: закрутка воздуха и высокие скорости потока.  Для существования такой системы необходим постоянный приток энергии, который обеспечивает сила, постоянно присутствующая и обладающая вращательным моментом – сила Кориолиса [1–3].

В работе представлена система уравнений газовой динамики в условиях действия сил тяжести и Кориолиса. Рассматривается одна конкретная характеристическая задача Коши с начальными данными на горизонтальной плоскости , являющейся контактной характеристикой кратности два [1–3].

Для того, чтобы в рамках предложенной С.П. Баутиным схемы математически смоделировать течение газа в придонной части торнадо, в качестве данных натурных наблюдений за торнадо используются шкала Фудзиты, где указана ширина полосы разрушения и максимальной скорости ветра для различных классов торнадо. С помощью метода Рунге-Кутта четвертого порядка точности при решении системы обыкновенных дифференциальных уравнений находятся газодинамические параметры потока. Произведены расчеты плотности газа, окружной, радиальной и вертикальной составляющих вектора скорости ветра.

В работе представлен метод приближенного численно-аналитического расчета кинетической энергии, которая образуется в результате образования восходящего закрученного потока. Представлены расчеты кинетической энергии с учетом различных значений высот.

Литература

- Баутин С.П. Торнадо и сила Кориолиса. Новосибирск: Наука, 2008. 96 с.

- Баутин С. П., Обухов А. Г. Математическое моделирование разрушительных атмосферных вихрей. Новосибирск: Наука,  2012. 152 с.

- Баутин С.П., Дерябин С.Л., Крутова И.Ю., Обухов А.Г. Разрушительные атмосферные вихри и вращение Земли вокруг своей оси. Екатеринбург: УрГУПС, 2017. 355 с.